Приложение

к решению Совета народных депутатов

муниципального образования город Юрьев-Польский

Юрьев-Польского района

от 28.12.2012 № 44

Муниципальная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования город Юрьев-Польский

на 2013-2017 годы и на перспективу до 2027 года»

## г.Юрьев-Польский

## 2012 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

- Паспорт муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2013-2017 годы и на перспективу до 2027 года»;

- Основные понятия и термины;

- Обоснование необходимости принятия программы;

- Существующее положение коммунальной инфраструктуры города Юрьев-Польский;

  - Характеристика системы теплоснабжения;

  - Характеристика системы водоснабжения;

  - Характеристика системы водоотведения;

  - Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов;

  - Характеристика системы электроснабжения;

  - Характеристика системы газоснабжения;

- Жилищное строительство в городе Юрьев-Польский;

- Цели, задачи, этапы и сроки реализации;

- Основные мероприятия программы;

- Механизм реализации программы;

- Ресурсное обеспечение программы;

- Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий.

- Приложение №1 к муниципальной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2013-2017 годы и на перспективу до 2027 года».

1. Паспорт муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2013-2017 годы и на перспективу до 2027 года»

| Наименование программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2013-2017 годы и на перспективу до 2027 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Губернатора Владимирской области от 24.06.2011 №647 «О реализации пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17.03.2011 №Пр-701»; Генеральный план развития города Юрьев-Польский |
| Заказчик Программы | администрация муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района |
| Основной разработчик Программы | муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района» |
| Цель Программы | развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории города Юрьев-Польский |
| Задачи Программы | 1. обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; 2. рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Юрьев-Польский; 3. создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности города Юрьев-Польский для жилищного строительства; 4. улучшение экологической ситуации на территории города Юрьев-Польский |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2017 годы, и на перспективу до 2027 года |
| Участники (исполнители) основных мероприятий Программы | администрация муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района; администрация муниципального образования Юрьев-Польский район (по согласованию); МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» (по согласованию); ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго» (по согласованию); ОАО «Владимирская областная энергосбытовая компания» (по согласованию); подрядные организации, отобранные в результате проведения торгов или запроса котировок (по согласованию) |
| Объём и источники финансирова-ния Программы | Для финансирования мероприятий программы необходим объем финансирования в размере – 616 392,0 тыс. рублей. Источники финансирования будут уточняться в ходе разработки инвестиционных программ. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры города Юрьев-Польский, снижение эксплуатационных затрат; повышение надежности и качества теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; обеспечение возможности подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; увеличение частных инвестиций в жилищное строительство; обеспечение коммунальной инфраструктурой роста объемов жилищного строительства общей площади жилья; обеспечение надлежащей утилизации бытовых отходов; улучшение экологического состояния окружающей природной среды и сохранение здоровья населения города Юрьев-Польский |
| Контроль за реализацией Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района |

## 2. Основные понятия и термины

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

## 3. Обоснование необходимости принятия Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Юрьев-Польский разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 N210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Необходимость разработки и реализации Программы на территории города обусловлена перспективой развития муниципального образования город Юрьев-Польский, общим состоянием коммунального хозяйства, которое должно обеспечить необходимый объем и уровень тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с учетом планируемого ввода объектов жилья и социальной инфраструктуры в 2013 - 2017 годах и на перспективу до 2027 года.

Наличие утвержденной Программы является необходимым условием для планирования мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, их финансированию, что в свою очередь позволит улучшить состояние коммунальной инфраструктуры, улучшит экологическую ситуацию на территории муниципального образования город Юрьев-Польский, повысит энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры, а также улучшит условия проживания граждан.

## 4. Существующее положение коммунальной инфраструктуры

города Юрьев-Польский

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры города Юрьев-Польский характеризуется высокой степенью износа как основного, так и вспомогательного оборудования. Большинство объектов коммунальной инфраструктуры было построено в 60-80 годах XX века. Для многих объектов процент износа достигает порядка 80-90%, некоторые объекты достаточно продолжительное время находятся в аварийном состоянии, что не способствует поддержанию качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов. В ряде микрорайонов города отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведение надлежащего качества, либо вообще отсутствует.

В нижеприведенных разделах представлена подробная характеристика состояния основных коммунальных систем, затронутых предлагаемой Программой, и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Решение выявленных проблем возможно только при комплексном подходе к определению перечня направлений модернизации и развития коммунальной инфраструктуры города и набора первоочередных и долгосрочных мероприятий в виде предлагаемой Программы.

Технические показатели системы ЖКХ города Юрьев-Польский приведены в таблице 1.

### Таблица 1

| Наименование показателя | 2012 г. |
| --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей (км) | 36,8 |
| Количество котельных (шт) | 14 |
| Протяженность водопроводных сетей (км), в том числе: водоводов водопроводные сети внутриквартальные и внутридворовые сети | 46,7 14,8 19,8 12,1 |
| Количество источников водоснабжения (шт) в том числе: скважины каптажи | 19 17 2 |
| Протяженность канализационных сетей (км), в том числе: главные коллекторы уличная канализация внутриквартальные и внутридворовые сети | 21,9 5,8 7,4 8,7 |
| Количество очистных сооружений (шт) | 2 |
| Количество канализационных насосных станций (шт) | 7 |
| Протяженность электрических сетей (км), в том числе: силовые уличное освещение | 219,37 154,82 64,55 |
| Количество трансформаторных подстанций (шт) | 45 |
| Протяженность газовых сетей (км), в том числе: высокого давления низкого давления | 106,73 11,29 95,44 |
| Количество распределительных подстанций (шт), в том числе: ГРПБ ШГРП | 8 6 2 |

### 4.1. Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение города Юрьев-Польский в основном централизованное. Хотя достаточно большая доля жилищного фонда (частный сектор) и организаций имеют индивидуальные источники теплоснабжения. Основным источником централизованного теплоснабжения для населения и организаций города является центральная котельная, расположенная на улице Луговой, эксплуатируемая ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго» (далее – «ВКС»). Всего на территории города находится 14 котельных различной ведомственной принадлежности. Протяженность тепловых сетей составляет 36,8 км. Производительность централизованных источников тепла составляет 66,5 Гкал/ч. Объем потребления тепловой энергии составляет 160 тыс.Гкал/год. На территории города Юрьев-Польский ОАО «ВКС» является единой теплоснабжающей организацией. Транспортировку тепловой энергии осуществляет также «ВКС».

Основным видом топлива, с использованием которого генерируется тепловая энергия, служит газ, резервным – мазут.

Наиболее мощными по объему вырабатываемой тепловой энергии являются пять котельных (таблица №2):

#### Таблица 2

Данные об основных источниках теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Тип установленных котлов | Год ввода в эксплуа- тацию | Тепло- производи- тельность (Гкал/ч) | Тепло- производи- тельность (Гкал/год) | Вид топлива (осн/рез) | Расход топлива в час (куб.м) | Расход топлива в год (куб.м) | Схема отпуска тепло-носителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №1 «Центральная» ул.Луговая, д.6 | КВГМ-10/150 – 3 шт. Е 1/9 – 2 шт. | 1998 1988 | 31,34 | 42676,8 | газ/мазут | 1,5921886 | 5808,30 | 2-х трубная, закрытая, независимая |
| Котельная №2 ул.Свободы, д.142-а | Турботерм-0,8 – 3 шт. | 2005 | 2,07 | 2605,1 | газ/нет | 0,09636979 | 351,56 | 4-х трубная, закрытая, независимая |
| Котельная №4 ул.Герцена, д.6-б | Турботерм-1,1 – 4 шт. | 2003 | 3,79 | 4814,5 | газ/нет | 0,1777659 | 648,49 | 4-х трубная, закрытая, независимая |
| Котельная фабрики «Авангард» | В 2013 году данной котельной будет прекращено теплоснабжение потребителей города Юрьев-Польский. В 2012 году начато проведение мероприятий по строительству БМК, которая будет осуществлять поставку тепловой энергии потребителям, которые раньше получали тепловую энергию, вырабатываемую котельной фабрики «Авангард». |
| Котельная завода «Промсвязь» | В 2012 году получено письмо от руководителя ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь», о намерении прекратить теплоснабжение потребителей на территории города Юрьев-Польский. Альтернативного источника теплоснабжения не имеется. |

Начиная с 2008 года на территории города Юрьев-Польский реализовывалась инвестиционная программа ОАО «Владимирские коммунальные системы» по ремонту и модернизации тепловых сетей. Реализация мероприятий данной программы позволила значительно улучшить качество теплоснабжения потребителей на территории города. Уменьшилось количество аварий на тепловых сетях. Снизился объем потерь тепловой энергии при ее транспортировке. Но остались серьезные проблемы:

- высокие удельные потери давления воды на трение из-за естественного старения трубопроводов и образования отложений на внутренней поверхности труб на отдельных участках;

- мала пропускная способность отдельных участков трубопроводов из-за несоответствия их диаметра нагрузке подключенных и вновь присоединяемых потребителей;

- отсутствие альтернативных источников теплоснабжения в микрорайоне, обеспечение тепловой энергией которого осуществляется с выработкой ее котельной завода «Промсвязь».

Общий износ тепловых сетей по состоянию на 01.01.2012 составил порядка 50%. Отдельные сети эксплуатируются более 30 лет. Количество тепловых сетей, требующих замены, составляет около 8 км. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям при перерасходе тепла в целом.

Часть теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведет к увеличению потерь тепловой энергии. Общий износ оборудования котельных по состоянию на 01.01.2012 составил 40%. Количество котельных, требующих реконструкции - 4 шт. Строительная часть некоторых котельных, ЦТП, насосных станций обветшала.

Основными потребителями системы централизованного теплоснабжения города Юрьев-Польский являются жилищный фонд, промышленные предприятия, а также организации бюджетной сферы и торгово-офисные объекты. Спрос на тепло в этих группах потребителей будет расти в связи с подключением к системе теплоснабжения вновь строящихся жилых зданий, торговых центров, небольших промышленных предприятий, что подтверждает необходимость нового строительства и модернизации существующих магистральных тепловых сетей города Юрьев-Польский.

Согласно «Генеральному плану города Юрьев-Польский», предполагается, что до 2020 года на территории города Юрьев-Польский будет построено 66,0 тыс.кв.м. жилья, один спортивный комплекс и одна школа на 670 мест. Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей на первую очередь составляет 4,9 Гкал/ч. Теплоснабжение секционной застройки и спортивного комплекса предполагается от существующих котельных. Теплоснабжение общеобразовательной школы целесообразнее осуществить от индивидуальной котельной, так как она расположена вдали от существующих источников тепла. Теплоснабжение застройки усадебного типа будет осуществляться от индивидуальных (поквартирных) источников тепла.

### 4.2. Характеристика системы водоснабжения

Источниками водоснабжения города Юрьев-Польский являются подземные и поверхностные воды и осуществляется от независимых источников:

#### Таблица 3

| № п/п | Водозаборные источники | Проектная мощность, куб.м/час | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Юрьев-Польский, скважина №10 | 40,0 | 1981 |
| 2 | г.Юрьев-Польский, скважина №11 | 30,0 | 1981 |
| 3 | г.Юрьев-Польский, скважина №12 | 40,0 | 1981 |
| 4 | г.Юрьев-Польский, скважина №13 | 24,0 | 1989 |
| 5 | г.Юрьев-Польский, скважина №14 | 24,0 | 1977 |
| 6 | г.Юрьев-Польский, скважина №15 | 72,0 | 1977 |
| 7 | г.Юрьев-Польский, скважина №1 у ж/д моста | 28,0 | 1977 |
| 8 | г.Юрьев-Польский, скважина №2, у бани | 25,0 | 1972 |
| 9 | г.Юрьев-Польский, скважина на ж/д станции первая | 24,0 | 1971 |
| 10 | г.Юрьев-Польский, скважина на ж/д станции вторая | 20,0 | 1951 |
| 11 | Юрьев-Польский р-н, с.Красное, каптаж | 5,0 | - |
| 12 | Юрьев-Польский р-н, 500 м на северо-запад от с.Ильинское, каптаж | 4,6 | - |

Отдельные промышленные предприятия имеют собственные источники водоснабжения:

#### Таблица 4

| № п/п | Водозаборные источники | Проектная мощность, куб.м/час | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Юрьев-Польский, 2 км на запад от з-да «Промсвязь» | 20,0 | 1969 |
| 2 | г.Юрьев-Польский, территория филиала «Молочный комбинат Юрьев-Польский» | 30,0 | 1976 |
| 3 | г.Юрьев-Польский, территория филиала «Молочный комбинат Юрьев-Польский» | 22,0 | 1974 |
| 4 | г.Юрьев-Польский, территория филиала «Молочный комбинат Юрьев-Польский» | 42,0 | 1977 |
| 5 | г.Юрьев-Польский, территория ф-ки «Авангард» | 2,0 | 1967 |
| 6 | г.Юрьев-Польский, территория очистных сооружений ф-ки «Авангард» | 6,3 | 1971 |
| 7 | г.Юрьев-Польский, территория «Ветлечебницы» | 6,5 | 1969 |

Установленная мощность водопровода 5,7 тыс. куб.м/сутки. Объем вдопотребления составляет 6,85 тыс.куб.м/сутки, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 2,26 тыс.куб.м., на производственные нужды 4,59 тыс.куб.м. Общая протяженность городской водопроводной сети составляет 46,7 км, из них водоводов – 14,8 км, уличной водопроводной сети – 19,8 км, внутриквартальной и внутридворовой сети – 12,1 км. Общее количество сетей, нуждающихся в замене, составляет 13 км. Общий износ сетей составляет порядка 65-68 %. Особенно изношены и требуют повышенного внимания сети исторического ядра города, их строительство велось в 50 - 60 годах прошлого столетия, а также системы водоснабжения потребителей в районе Ж/Д вокзала (водонапорная башня и водопроводные сети 1896 года). Среднегодовое количество аварий на сетях водопровода составляет порядка 150 (количество аварий/в год).

В системе водоснабжения города Юрьев-Польский имеются станции второго подъема воды в количестве четырех штук: 1 – городской водозабор в районе п.Пригородный; 2 – район ул.Герцена; 3 – в районе ул.Пролетарской; 4 – в районе ул.Станционной.

Вода поставляемая потребителям из артезианских скважин как правило имеет превышение ПДК по мутности и содержанию железа.

На первую очередь строительства предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения города. Согласно концепции Генерального плана с учетом перспективной застройки города и присоединенных территорий, если не будет принято мер по модернизации существующих и строительству новых водозаборов, дефицит воды к 2027 году может составить порядка 5,73 тыс.куб.м/сутки. По предварительным данным, покрытие дефицита в воде возможно за счет увеличения пропускной способности водозабора, расположенного у села Пригородное, создания новых скважин и модернизации оборудования эксплуатируемых скважин. Водоснабжение первоочередной жилой застройки усадебного типа будет осуществляться из городских водопроводных кольцевых сетей. С учетом предполагаемого развития территории города Юрьев-Польский и строительства объектов, общая протяженность водопроводных сетей города составит порядка 51,2 км, из них:

- существующие сохраняемые сети – 46,7 км, в том числе реконструируемые сети – 30,8 км;

- новое строительство – 4,5 км.

### 4.3. Характеристики системы водоотведения

Водоотведение города Юрьев-Польский представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, состоящий из зданий приема и очистки сточных водоносных вод, обработки осадка, сетей водоотведения и насосных станций перекачки стоков, условно разделенных на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения;

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Протяженность сетей водоотведения составляет 21,9 км, в том числе главных коллекторов – 5,8 км, уличной канализационной сети – 7,4 км, внутриквартальной и внутридворовой сети – 8,7 км. Общая протяженность сетей, требующих замены, составляет 2,5 км. Износ сетей составляет 60%.

Проектная мощность 3-х наиболее мощных канализационных насосных станций составляет порядка 9,6 тыс.куб.м/сутки. Установленная мощность очистных канализационных сооружений – 4,6 тыс.куб.м/сутки, в том числе центральных очистных сооружений города Юрьев-Польский – 2,8 тыс.куб.м/сутки. Среднегодовое количество аварий на сетях канализации - 110.

Развитие центральных районов города и уплотнение застройки в настоящее время сдерживается, в том числе и из-за перегрузки и аварийного состояния коллектора проходящего по переулке Авангардский, и др.

Для разгрузки канализационных сетей исторического ядра города необходимо реализовать проект «Схема развития канализационных сетей города Юрьев-Польский» (проект был подготовлен ГУП ГПИ «Владимиргражданпроект» в 1995 году). На первую очередь строительства предусматривается строительство новых сетей канализации для районов застройки усадебного типа, территорий первоочередного освоения жилых районов города. Общая протяженность самотечных и напорных коллекторов составит 26,0 км, из них:

- существующие сохраняемые сети – 16,5 км, в том числе реконструируемые сети – 5,9 км;

- новое строительство – 9,5 км.

### 4.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Санкционированная свалка для размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) относятся к природоохранным сооружениям повышенного экологического риска. Состояние окружающей среды в зоне свалки обусловлено:

- выбросами в атмосферу загрязняющих веществ в процессе эксплуатации и после закрытия свалки;

- загрязнением почвенного покрова окружающей территории загрязняющими элементами, легкими фракциями ТБО;

- загрязнением грунта фильтратом, сточными (дождевыми и талыми) водами;

- изъятием земельных ресурсов;

- изменением визуального ландшафта.

Проведение мероприятий, направленных на совершенствование обращения с отходами производства и потребления, позволит уменьшить негативное воздействие свалки ТБО на окружающую среду, рационально использовать природные ресурсы и способствовать сохранению здоровья населения города Юрьев-Польский и расположенных по близости населенных пунктов.

В настоящее время вывоз ТБО с территории города Юрьев-Польский производится на санкционированную свалку ТБО, расположенную с северной стороны города вблизи поселка Пригородный Юрьев-Польского района:

- общая площадь санкционированной свалки –  3,74 га;

- средний годовой объем утилизируемых ТБО и КГМ – 40,0 тыс.куб.м.;

- срок эксплуатации – с 1991 года.

В целях осуществления мероприятий по сбору, транспортировке и утилизации ТБО, в рамках действующего законодательства, была разработана и согласована с администрацией Владимирской области «Генеральная схема очистки территории Юрьев-Польского района». Согласно условиям, изложенным в данной схеме, сбор ТБО с территорий населенных пунктов Юрьев-Польского района будет осуществляться со складированием на сортировочной станции южнее территории города Юрьев-Польский, с последующей его транспортировкой для утилизации на полигон в Кольчугинском районе. Как одно из направлений работы по утилизации ТБО, будет рассматриваться вопрос об установке контейнеров для раздельного складирования твердых бытовых отходов по их видам: пищевые отходы; стеклянная тара; пластиковая упаковка и тара; ртутьсодержащие лампы; и др. отходы.

### 4.5. Характеристика системы электроснабжения

### Электроснабжение потребителей города Юрьев-Польский осуществляется от «Владимирской энергосистемы» через подстанцию ПС-110/35/10 кВ «Юрьев-Польский» с установленной мощностью 50 МВА, расположенной в черте города. Распределение электроэнергии по городу осуществляется на напряжении 10 кВ. Электроснабжение коммунально-бытовых и мелких промышленных потребителей осуществляется в основном от РУ-10 кВ ПС «Юрьев-Польский» через РП-10 кВ. Системные промышленные потребители получают питание от ПС «Юрьев-Польский» по самостоятельным линиям. Граница раздела балансовой принадлежности филиала «Владимирэнерго» - «Потребитель» устанавливается на кабельных наконечниках отходящего кабеля 10 кВ. Оборудование ячейки 10 кВ – принадлежность «Владимирэнерго». Кабельные наконечники и кабель 10 кВ – принадлежность Потребителя. Электрические сети 10 – 0,4 кВ находятся на балансе МУП Юрьев-Польского района «Юрьев-Польская горэлектросеть» и переданы в аренду ОАО «ВОЭК». По данным эксплуатирующей организации на отдельных участках КЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ имеют неудовлетворительное состояние. По данным ОАО «ВОЭК» за 2011 год фактическое потребление элетроэнергии по городу Юрьев-Польский составило 37,855 млн.кВтч, а за 2012 год уже может составить 43,829 млн.кВтч.

### За период с 2009 года были выполнены работы по замене 41,1 км неизолированных проводов воздушных линий на провод СИП, что составило 66,5% от общей протяженности воздушных линий.

### Первоочередными мероприятиями является строительство новых и замена существующих кабельных линий 10-кВ и воздушных линий электропередач 0,4 кВ, в соответствии с требованиями ПУЭ. Необходимо будет разработать проект - «Схема развития городских электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, являющейся технико-экономической основой для разработки проектов по строительству, расширению и реконструкции.

### 4.6. Характеристика системы газоснабжения

Газоснабжение города Юрьев-Польский осуществляется от магистрального газопровода. Газоснабжение осуществляется по двухступенчатой схеме, предусматривающей подачу газа высокого давления от ГРС в микрорайонные газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ, ШГРП), а от них к потребителям. Согласно «Схемы газоснабжения города Юрьев-Польский», в городе для снижения давления газа с высокого до требуемого низкого в жилом фонде работают 6 ГРПБ и 2 ШГРП. Для обеспечения транспортировки природного газа до потребителя, на территории города Юрьев-Польский построено 106,73 км газопровода, в том числе газопроводов высокого давления – 11,29 км, газопроводов низкого давления – 95,44 км. Работы по строительству на территории города Юрьев-Польский газопроводов продолжаются, в том числе и с финансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Юрьев-Польский. В настоящее время город Юрьев-Польский газифицирован на 73%. В городе газифицировано 7152 квартиры. В домах секционной застройки устанавливаются преимущественно только газовые бытовые плиты. Газоснабжение секционной застройки предусматривается от существующих сетей. Для работы на природном газе используется три муниципальные котельные, а также котельные при предприятиях. Общее состояние построенных газопроводов оценивается как удовлетворительное.

В домах усадебной застройки, как существующих, так и предполагаемых к строительству, проводится установка газовых двухконтурных котлов для индивидуального отопления и горячего водоснабжения. Для газоснабжения домов первой очереди в юго-западном районе необходимо строительство дополнительного ГРПШ с последующей разводкой сетей низкого давления. Расход природного газа по завершении строительства первой очереди может составить:

- секционная застройка – 445 куб.м/ч;

- усадебная застройка – 1 600 куб.м/ч;

- общий расход газа – 2 045 куб.м/ч.

## 5. Жилищное строительство в городе Юрьев-Польский

Жилищный фонд города Юрьев-Польский представлен как многоквартирными домами, так и индивидуальным жилыми домами. По состоянию на 01.01.2012, по данным Юрьев-Польского филиала ГУ ВО «БТИ», на территории города Юрьев-Польский имеется:

- многоквартирных домов – 506 ед., в том числе 140 ед. домов блокированной застройки;

- индивидуальных жилых домов – 1725 ед.

Общая площадь жилых помещений на территории города Юрьев-Польский составляет 445,8 тыс.кв.м., в том числе 336,7 тыс.кв.м. – общая площадь помещений в многоквартирных домах; 101,3 тыс.кв.м. – общая площадь индивидуальных жилых домов; 7,8 тыс.кв.м – общая площадь помещений в общежитиях.

Дальнейшее развитие жилых зон города Юрьев-Польский предусматривается за счет освоения под новое строительство свободных от застройки территорий в сформированных микрорайонах города, а также за счет застройки территорий расположенных в западном направлении от центральной части города.

Сложившаяся за последние годы динамика ввода в эксплуатацию жилья в городе Юрьев-Польский приведена в таблице 4.

### Таблица 5

| Показатель | по годам |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. (план) |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс.кв.м | 4,0 | 5,5 | 4,9 | 8,0 |

В период действия Программы (до 2020 года) предполагается что будет построено порядка 66,0 тыс.кв.м жилья, таблица 5.

### Таблица 6

| Показатель | по годам |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | до 2020 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов (нарастающим итогом, тыс.кв.м) | 4,5 | 10,5 | 16,0 | 22,0 | 30,0 | 66,0 |
| Численность населения (прогнозируемая, среднегодовая), тыс.чел. | 19,5 | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 20,5 |

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

- сохранение и увеличение многообразия жилой застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных и ландшафтных условий;

- модернизацию и реставрацию исторически ценного жилищного фонда, ликвидацию аварийного жилищного фонда;

- ликвидацию на жилых территориях объектов, противоречащих нормативным требованиям к использованию, и застройку этих территорий;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям, доступности объектов и центров повседневного обслуживания.

## 6. Цели, задачи, этапы и сроки реализации

Основная цель Программы – развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории города Юрьев-Польский.

Задачи Программы:

1. обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

2. рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Юрьев-Польский;

3. создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности территории города Юрьев-Польский как для промышленного, так и для жилищного строительства;

4. улучшение экологической ситуации на территории города Юрьев-Польский.

Первый этап реализации программы предполагает выполнение мероприятий в период с 2013 по 2017 годы. Второй этап реализации программы предполагает выполнение мероприятий в период с 2018 по 2027 год. Мероприятия второго этапа будут уточнены дополнительно после завершения реализации первого этапа.

## 7. Основные мероприятия Программы

Программой предусматривается выполнить перечень мероприятий, включающих в себя:

- новое строительство, реконструкцию и техперевооружение сетей и объектов водоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

- новое строительство, реконструкцию и техперевооружение систем водоотведения, направленные на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

- новое строительство, реконструкцию и техперевооружение объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

- повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение земельных участков жилищного строительства инженерной инфраструктурой;

- повышение качества предоставляемых услуг потребителям по тепло-, водоснабжению и водоотведению;

- улучшение экологического состояния окружающей природной среды и сохранение здоровья населения.

Ввод новых мощностей и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры выполняется с учетом внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий, в том числе котельных установок с коэффициентом полезного действия до 95%, предизолированных труб, электродвигателей с частотно-регулируемым приводом.

По объектный перечень мероприятий Программы и необходимый объем их финансирования изложен в приложении №1 к муниципальной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2013-2017 годы и на перспективу до 2027 года».

## 8. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района.

В соответствии с условиями соглашения о передаче части полномочий муниципального образования город Юрьев-Польский муниципальному образованию Юрьев-Польский район на 2013 год переданы полномочия:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

Указанные полномочия передаются муниципальному образованию Юрьев-Польский район начиная с 2006 года. В дальнейшем, данные полномочия также планируется передавать. Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Юрьев-Польский район (далее - Управления) от имени заказчика Программы осуществляют организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- ежеквартальный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- доклад заказчика Программы об исполнении Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за период реализации Программы;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Орган, ответственный за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, обязан привлекать к выполнению работ подрядчиков, признанных победителем торгов, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе требований Федерального закона от 21.07.2005 N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

В период действия Программы организации-участники представляют в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Юрьев-Польский район каждое полугодие в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а также ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, отчеты установленной формы о ходе ее реализации.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Юрьев-Польский район. Программа разрабатывается сроком на 5 лет и подлежит корректировке, но не чаще одного раза в течение года.

## 9. Ресурсное обеспечение Программы

Планируемые объемы финансирования строительства, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Юрьев-Польский изложены в приложении №1 к муниципальной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2013-2017 годы и на перспективу до 2027 года». Уточнение необходимых объемов и источников финансирования мероприятий будет осуществлено в ходе разработки инвестиционных программ по каждому направлению.

## 10. Ожидаемые социально-экономические эффекты

## от реализации программных мероприятий

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижения потерь топливно-энергетических ресурсов;

- увеличения темпов роста жилищного строительства.

Выполнение мероприятий Программы должно обеспечить к 2017 году:

- обеспечение необходимого резерва энергетических мощностей с целью развития объектов жилищного строительства, открытие новых производственных мощностей;

- повышение надежности тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- улучшение экологического состояния окружающей природной среды и сохранение здоровья населения города Юрьев-Польский;

- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения;

- улучшение состояния водных объектов;

- улучшение состояния городских территорий;

- обеспечение надлежащей утилизации бытовых отходов;

- обеспечение коммунальной инфраструктурой роста объемов жилищного строительства с 4 тыс. кв. м общей площади жилья до 8 тыс. кв. м общей площади жилья в год.

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:

- сети теплоснабжения с 50 до 20%;

- сети водоотведения с 60 до 25%;

- сети водоснабжения с 65-68 до 25%;

- сетей электроснабжения с 80 до 25%;

- газоснабжения с 40 до 20%.

Таблица 7

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Отчетные данные по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исходный 2012 г. | 1-я очередь | 2027 г. |
| 1 | Общая площадь земель города | га | 1020 | 1020 | 1535 |
| 2 | Численность населения | тыс.чел | 19,51 | 19,2 | 19,0 |
| 3 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 445,8 | 492,0 | 520,0 |
| 4 | Водопотребление | тыс.м3/сут | 6,85 | 12,22 | 12,58 |
| 5 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.м3/сут | 6,85 | 12,22 | 12,58 |
| 6 | Протяженность водопроводных сетей | км | 46,7 | 51,2 | 65,1 |
| 7 | Производительность очистных сооружений (городских) | тыс.м3/сут | 2,8 | 7,5 | 7,5 |
| 8 | Протяженность канализационных сетей | км | 21,9 | 26,0 | 47,8 |
| 9 | Производительность централизованных источников тепла | тыс.Гкал/год | 160,0 | 172,0 | 182,0 |
| 10 | Протяженность тепловых сетей | км | 36,8 | 38,0 | 38,5 |
| 11 | Потребление газа котельными | млн.м3/год | 22,3 | 23,0 | 24,7 |
| 12 | Протяженность газовых сетей | км | 106,73 | 120,0 | 140,0 |
| 13 | Потребление электроэнергии | млн.кВтч/год | 43,8 | 69,31 | 75,49 |
| 14 | Протяженность линий электропередач | км | 219,37 | 225,0 | 235,0 |

Приложение №1

к муниципальной целевой программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования город Юрьев-Польский

на 2013-2017 годы и на перспективу до 2027 года»

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2013-2017 годы и на перспективу до 2027 года»

Таблица 8

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок реализации | Сумма, необходимая на реализацию мероприятия (тыс. рублей) | Ожидаемый эффект от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| теплоснабжение |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной в районе фабрики «Авангард» (2-й этап) | 2013 | 21 930,0 | обеспечение возможности надежного и качественного теплоснабжения потребителей в районе фабрики «Авангард» |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей ТК-18 от перекрестка ул.Шибанкова и ул.Школьная до д.11 по ул.Школьной (здание «Сбербанка») - 260 м. | 2014 | 7 800,0 | экономия 114 Гкал или 189,34 тыс.рублей (в год) |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей ТК-32 от д.1 по ул.Павших борцов до д.5 по ул.Горького и д.142-а по ул.Шибанкова - 355 м. | 2014 | 6 380,0 | экономия 91 Гкал или 151,14 тыс.рублей (в год) |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от д.6 по пер.Садовый до д.14 по пер.Авангардский - 271 м. | 2014 | 4 300,0 | экономия 69 Гкал или 114,6 тыс.рублей (в год) |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей от д.33 по ул.Шибанкова до д.6 по пер.Садовый - 170 м. | 2014 | 3 450,0 | экономия 53 Гкал или 88,03 тыс.рублей (в год) |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей от д.9 по пер.Авангардский до д.20 по ул.Горького - 65 м. | 2014 | 1 922,0 | экономия 15 Гкал или 24,91 тыс.рублей (в год) |
| 7 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 до УТ 2 , д.141, д.143, д.145 по ул.Свободы, от УТ2 до д.1, д.3 по пер.Вокзальный, от УТ3 до д.19, д.21, д.23а, д.25, д.24а по ул.Чехова – 800 м. | 2015 | 9 100,0 | экономия 205 Гкал или 340,48 тыс.рублей (в год) |
| 8 | Реконструкция тепловых сетей котельной №1 «Центральная» от УТ12 до д.74, д.74а, д.74б, д.76 по ул.1 Мая – 440 м. | 2016 | 7 100,0 | экономия 96 Гкал или 159,44 тыс.рублей (в год) |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей котельной №1 «Центральная» от УТ26а до д.91, д.93, д.95, д.97 по ул.1 Мая – 205 м. | 2016 | 4 160,0 | экономия 61 Гкал или 101,31 тыс.рублей (в год) |
| 10 | Реконструкция тепловых сетей котельной №1 «Центральная» от д.5 до д.5а по пер.Авангардский – 70 м. | 2017 | 1 240,0 | экономия 18 Гкал или 29,9 тыс.рублей (в год) |
| 11 | Реконструкция тепловых сетей котельной №1 «Центральная» от УТ16а до УТ20 – 140 м. | 2017 | 3 120,0 | экономия 51 Гкал или 84,7 тыс.рублей (в год) |
| 12 | Реконструкция тепловых сетей котельной №1 «Центральная» от УТ10а по ул.Павших борцов до д.24 по Красному поселку – 60 м. | 2017 | 1 400,0 | экономия 15 Гкал или 24,91 тыс.рублей (в год) |
| 13 | Реконструкция тепловых сетей котельной №1 «Центральная» от СЭС до мед. складов – 100 м. | 2017 | 1 990,0 | экономия 38 Гкал или 63,11 тыс.рублей (в год) |
| 14 | Установка приборов учета потребления тепловой энергии и горячей воды на объектах потребления, собственники которых не выполнили данного требования, с последующим взиманием с них понесенных расходов | 2013-2017 | 5 000,0 | установление контроля за фактическим объемом потребления коммунального ресурса (тепловой энергии и горячей воды) |
| ИТОГО: | х | 78 892,0 |  |
| водоснабжение |
| 15 | Строительство станции обезжелезивания на городском водозаборе | 2013-2017 | 36 300,0 | соответствие качества поставляемой потребителям воды по содержанию примесей (железа) |
| 16 | Установка станции очистки на скважине №1 | 2013-2017 | 4 000,0 | соответствие качества поставляемой потребителям воды по содержанию примесей (железа) |
| 17 | Разведка запасов подземных вод на территории муниципального образования город Юрьев-Польский | 2013-2017 | 1 000,0 | обеспечение возможности строительства скважин в тех местах, где их производительность будет максимальной |
| 18 | Строительство двух артезианских скважин на территории муниципального образования город Юрьев-Польский | 2013-2017 | 4 000,0 | снижение дефицита питьевой воды в отдельных микрорайонах города |
| 19 | Строительство магистрального водовода от станции второго подъема городского водозабора до города Юрьев-Польский (в район центральной котельной на улице Луговой) | 2013-2017 | 14 600,0 | стабилизация гидравлических режимов водопроводных сетей |
| 20 | Установка приборов учета потребления воды на объектах потребления, собственники которых не выполнили данного требования, с последующим взиманием с них понесенных расходов | 2013-2017 | 8 000,0 | установление контроля за фактическим объемом потребления коммунального ресурса (холодной воды) |
| ИТОГО: | х | 67 900,0 |  |
| водоотведение |
| 21 | Развитие системы канализации в соответствии с проектом ГУП ГПИ «Владимиргражданпроект» (шифр 4211-91-ОД НК) | 2013-2017 | 5 900,0 (в ценах 1991г.) | повышение качества и устойчивости работы системы канализации |
| ИТОГО: | х | 5 900,0 |  |
| утилизация ТБО |
| 22 | Оборудование станции сортировки | 2013-2016 | 22 500,0 | обеспечение возможности осуществления сортировки ТБО, поступающего на полигон |
| 23 | Рекультивация полигона ТБО (санкционированной свалки) | 2016-2017 | 6 000,0 | восстановление участка земли, на котором в настоящее время действует полигон (санкционированная свалка) |
| 24 | Строительство нового полигона ТБО | 2016-2017 | 50 000,0 | введение в эксплуатацию нового полигона |
| ИТОГО: | х | 78 500,0 |  |
| электроснабжение |
| 25 | Реконструкция существующих ВЛ-0,4 кВ с заменой опор линий электропередач и неизолированного провода на провод СИП (порядка 600 опор и 21 км. провода) | 2013-2017 | 46 200,0 | повышение качества электроснабжения потребителей |
| 26 | Реконструкция существующих КЛ-10 кВ с заменой выработавшего ресурс кабеля (порядка 40 км) | 2013-2017 | 132 000,0 | повышение качества электроснабжения потребителей |
| 27 | Разработка проекта - «Схема электрофикации города Юрьев-Польский» с учетом развития вновь застраиваемых территорий | 2013-2017 | 2 500,0 | обеспечение возможности нормального электроснабжения вновь застраиваемых территорий |
| 28 | Строительство линий электропередач и трансформаторных подстанций для электрификации вновь застраиваемых территорий города Юрьев-Польский (ВЛ-0,4 кВ – 15 км, КЛ-10 кВ – 5 км, ТП-10 кВ – 5 шт.) | 2013-2017 | 77 500,0 | обеспечение возможности нормального электроснабжения вновь застраиваемых территорий |
| 29 | Установка (замена) приборов учета потребления электрической энергии на объектах потребления | 2013-2017 | 500,0 | установление контроля за фактическим объемом потребления коммунального ресурса (электрической энергии) |
| ИТОГО: | х | 258 700,0 |  |
| газоснабжение |
| 29 | Строительство газопровода, включая ГРПБ, для газификации центральной части города Юрьев-Польский | 2013-2017 | 14 000,0 | улучшение условий проживания граждан |
| 30 | Разработка проекта – «Строительство газопроводов, включая ГРПБ, для газификации вновь застраиваемых территорий города Юрьев-Польский» | 2013-2017 | 3 500,0 | обеспечение возможности развития системы газоснабжения города |
| 31 | Строительство газопроводов, включая ГРПБ, для газификации вновь застраиваемых территорий города Юрьев-Польский | 2013-2017 | 37 500,0 | повышение востребованности, соответственно и стоимости, вновь формируемых земельных участков |
| 32 | Установка (замена) приборов учета потребления природного газа на объектах потребления | 2013-2017 | 20 000,0 | установление контроля за фактическим объемом потребления коммунального ресурса (природного газа) |
| ИТОГО: | х | 75 000,0 |  |
| жилищный сектор |
| 33 | Формирование и предоставление (в результате проведения торгов) заинтересованным лицам, в том числе организациям, гражданам, земельных участков под строительство многоквартирных домов, а также для индивидуального жилищного строительства | 2013-2017 | 1 500,0 | формирование условий для строительства жилья |
| 34 | Строительство (оборудование) дорог по территории кварталов, в которых формируются земельные участки для индивидуального жилищного строительства | 2013-2017 | 15 000,0 | повышение востребованности, соответственно и стоимости, вновь формируемых земельных участков |
| 35 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | 2013-2017 | 15 000,0 | улучшение условий проживания граждан, а также предотвращение возможности возникновения ЧС |
| 36 | Установка (замена) общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и в индивидуальном жилищном секторе | 2013-2017 | 20 000,0 | установление контроля за фактическим объемом потребления коммунальных ресурсов |
| ИТОГО: | х | 51 500,0 |  |
| ВСЕГО: | х | 616 392,0 |  |